| WZ | 50HZ/1450RPM | 60HZ/1800RPM | 50HZ/60HZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Capacity (m3/h) | Head (m) | Motor power (kW) | Capacity (m3/h) | Head (m) | Motor power (kW) | HS(m) | Efficiency (%) | Impeller Dia. (mm) | Weight (kg) |
| 20WZ -14×2 | 0.79 | 38 | 0.75 | 0.95 | 54.7 | 1.5 | 8 | 14 | 100 | 10 |
|  | 1.44 | 28 |  | 1.73 | 40.3 |  | 7.5 | 23 |  |  |
|  | 1.80 | 20 |  | 2.16 | 28.8 |  | 7 | 22 |  |  |
| 20WZ -14×3 | 0.79 | 57 | 1.1 | 0.95 | 82.1 | 2.2 | 8 | 14 |  | 13 |
|  | 1.44 | 42 |  | 1.73 | 60.5 |  | 7.5 | 23 |  |  |
|  | 1.80 | 30 |  | 2.16 | 43.2 |  | 7 | 22 |  |  |
| 20WZ -14×4 | 0.79 | 76 | 1.5 | 0.95 | 109.4 | 3 | 8 | 14 |  | 16 |
|  | 1.44 | 56 |  | 1.73 | 80.6 |  | 7.5 | 23 |  |  |
|  | 1.80 | 40 |  | 2.16 | 57.6 |  | 7 | 22 |  |  |
| 25WZ -16×2 | 1.80 | 46 | 1.5 | 2.16 | 66.2 | 3 | 7.5 | 20 | 110 | 13 |
|  | 2.88 | 32 |  | 3.46 | 46.1 |  | 7 | 28 |  |  |
|  | 3.60 | 22 |  | 4.32 | 31.7 |  | 6.5 | 27 |  |  |
| 25WZ -16×3 | 1.80 | 69 | 2.2 | 2.16 | 99.4 | 4 | 7.5 | 20 |  | 17.6 |
|  | 2.88 | 48 |  | 3.46 | 69.1 |  | 7 | 28 |  |  |
|  | 3.60 | 33 |  | 4.32 | 47.5 |  | 6.5 | 27 |  |  |
| 25WZ -16×4 | 1.80 | 92 | 3 | 2.16 | 132.5 | 5.5 | 7.5 | 20 |  | 22 |
|  | 2.88 | 64 |  | 3.46 | 92.2 |  | 7 | 28 |  |  |
|  | 3.60 | 44 |  | 4.32 | 63.4 |  | 6.5 | 27 |  |  |
| 32WZ -18×2 | 3.60 | 50 | 3 | 4.32 | 72.0 | 5.5 | 7 | 25 | 132 | 19 |
|  | 5.40 | 36 |  | 6.48 | 51.8 |  | 6.5 | 32 |  |  |
|  | 6.48 | 24 |  | 7.78 | 34.6 |  | 6 | 29 |  |  |
| 32WZ -18×3 | 3.60 | 75 | 4 | 4.32 | 108.0 | 7.5 | 7 | 25 | 132 | 22 |
|  | 5.40 | 54 |  | 6.48 | 77.8 |  | 6.5 | 32 |  |  |
|  | 6.48 | 36 |  | 7.78 | 51.8 |  | 6 | 29 |  |  |
| 32WZ -18×4 | 3.60 | 100 | 5.5 | 4.32 | 144.0 | 11 | 7 | 25 |  | 25 |
|  | 5.40 | 72 |  | 6.48 | 103.7 |  | 6.5 | 32 |  |  |
|  | 6.48 | 48 |  | 7.78 | 69.1 |  | 6 | 29 |  |  |
| 40WZ -28×2 | 6.12 | 84 | 7.5 | 7.34 | 121.0 | 15 | 6.5 | 25 | 148 | 38 |
|  | 9.00 | 56 |  | 10.8 | 80.6 |  | 6 | 33 |  |  |
|  | 10.80 | 34 |  | 12.96 | 49.0 |  | 5.5 | 31 |  |  |
| 40WZ -28×3 | 6.12 | 126 | 11 | 7.34 | 181.4 | 18.5 | 6.5 | 25 |  | 45 |
|  | 9.00 | 84 |  | 10.8 | 121.0 |  | 6 | 33 |  |  |
|  | 10.80 | 51 |  | 12.96 | 73.4 |  | 5.5 | 31 |  |  |
| 40WZ -28×4 | 6.12 | 168 | 15 | 7.34 | 241.9 | 22 | 6.5 | 25 | 148 | 52 |
|  | 9.00 | 112 |  | 10.8 | 161.3 |  | 6 | 33 |  |  |
|  | 10.80 | 68 |  | 12.96 | 97.9 |  | 5.5 | 31 |  |  |
| 50WZ -32×2 | 11.70 | 88 | 11 | 14.04 | 126.7 | 18.5 | 6 | 30 | 170 | 49 |
|  | 14.40 | 64 |  | 17.28 | 92.2 |  | 5.5 | 35 |  |  |
|  | 18.00 | 40 |  | 21.6 | 57.6 |  | 5 | 34 |  |  |
| 50WZ -32×3 | 11.70 | 132 | 18.5 | 14.04 | 190.1 | 30 | 6 | 30 |  | 60 |
|  | 14.40 | 96 |  | 17.28 | 138.2 |  | 5.5 | 35 |  |  |
|  | 18.00 | 60 |  | 21.6 | 86.4 |  | 5 | 34 |  |  |
| 65WZ -36×2 | 17.25 | 102 | 22 | 20.7 | 146.9 | 30 | 5.5 | 30 | 190 |  |
|  | 21.60 | 72 |  | 25.92 | 103.7 |  | 5 | 36 |  |  |
|  | 27.00 | 42 |  | 32.4 | 60.5 |  | 4.5 | 35 |  |  |
| 65WZ -36×3 | 17.25 | 153 | 30 | 20.7 | 220.3 | 45 | 5.5 | 30 |  |  |
|  | 21.60 | 108 |  | 25.92 | 155.5 |  | 5 | 36 |  |  |
|  | 27.00 | 63 |  | 32.4 | 90.7 |  | 4.5 | 35 |  |  |